Załącznik 10B (część II zamówienia)

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	4

2.	Zakres zamówienia	4

3.	Założenia	4

4.	Skanery dziełowe	4

4.1.	Skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map	4

4.2.	Skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map	10

4.3.	Skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map	15

4.4.	Wyposażenie dodatkowe	20

4.4.1.	Stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3– 3 szt.	20

4.4.2.	Monitor do stacji graficznej – 3 szt.	31

4.4.3.	Spektrofotometr – 1 szt.	33

5.	Uwagi ogólne	35

5.1.	Zakres robót	36

6.	Wymagania dotyczące wdrożenia	36

UWAGA OGÓLNA

Można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad, oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie lub w rozwiązaniach alternatywnych.

Wskazanie nazwy własnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robót nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest określeniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jakości na etapie projektowania.

Przedmiot zamówienia

Dostawa skanerów wielkoformatowych do nowo wybudowanej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E.

Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

- Wyposażenie w skanery wielkoformatowe w szczególności:

  - skaner o formacie minimum A0 do digitalizacji planów, map, ciasno zszytych ksiąg, dokumentów pergaminowych i pieczęci;

  - skaner dziełowy o formacie minimum A1 do digitalizacji planów, map, ciasno zszytych ksiąg, dokumentów pergaminowych i pieczęci;

  - skaner dziełowy o formacie minimum A2 do digitalizacji planów, map, ciasno zszytych ksiąg, dokumentów pergaminowych i pieczęci.

- Wyposażenie dodatkowe w szczególności:

  - stacje graficzne do obsługi skanerów;

  - monitory do stacji graficznej;

  - spektrofotometr.

Założenia

Wykonawca wykona zamówienie respektując bowiązujące normy i przepisy, oraz wymagania zawarte w instrukcjach montażu i obsługi urządzeń.

Skanery dziełowe

Skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map

Producent i model (podać również katalogowe numery (tzw. PN) wyposażenia jeśli istnieją): ……………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj skanera | Skaner umożliwiający digitalizację głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map działający w technologii 64 bitowej |  |
| 2 | Głębia koloru | Zewnętrznie kolor – min. 24 bity, |  |
| 3 | Format skanowanych obiektów | Minimalny format roboczy 850 mm x 600 mm (A1+) |  |
| 4 | Rozdzielczość optyczna na całym obszarze skanowania (A1+) | min. 600 x 600 dpi. W celu potwierdzenia rozdzielczości optycznej urządzenia zamawiający na etapie badania ofert oraz przed podpisaniem protokołu odbioru może zażądać od wykonawcy przedstawienia skanu wzorca rozdzielczości z zaoferowanego typu urządzenia. |  |
| 5 | Głowica | Skanowany obiekt (rejestrowany format A1+) za pomocą jednego elementu skanującego. Niedopuszczalne jest łączenie cząstkowych obrazów, mogące powodować błędy odwzorowania skanowanego obiektu Niedopuszczalne jest zastosowanie głowicy skanującej składającej się z kilku kamer (matryc) |  |
| 6 | Formaty plików wynikowych | Skaner umożliwia transfer zeskanowanych obrazów do stacji skanującej w postaci plików o formatach JPEG, TIFF oraz PDF. |  |
| 7 | Oświetlenie | Zimne, diodowe, bez promieniowania UV i IR oddalone minimum 20 cm od skanowanego obiektu. System światła synchronicznego (dwa równoległe źródła światła liniowego z mozliwością płynnej regulacji natężenia każdego z nich), pozwalający na rejestrację plastyki powierzchni skanowanych obiektów System światła synchronicznego umożliwiający sprzętową eliminację odbić przy skanowaniu materiałów wysokorefleksyjnych |  |
| 8 | Kołyska do książek | Skaner wyposażony jest w elektrycznie sterowaną kołyskę do dzieł zwartych umożliwiających skanowanie dzieł o grubości grzbietów do min. 25 cm i wadze 25 kg. Dodatkowo modyfikowane szalki lub przystawka umożliwiająca skanowanie obiektów pod kątem mniejszym niż 180° Kołyska wyposażona w 2 kolumny |  |
| 9 | Szyba dociskowa | Skaner wyposażony jest w szybę dociskową, która pozwala na wypłaszczenie skanowanego obiektu Możliwość skanowania zarówno z szybą jak i bez niej |  |
| 10 | Czas skanowania | Skaner skanuje obiekty w następujących prędkościach: maks. 12 sekund dla A1 w 300 dpi maks. 24 sekund dla A1 w 600 dpi |  |
| 11 | Oprogramowanie | Skaner dostarczany jest z oprogramowaniem Oprogramowanie posiada interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie umożliwia: korekcja i dystrybucja zeskanowanych obiektów, wybór rozdzielczości i trybu skanowania (kolorowy monochromatyczny, czarno-biały), automatyczne rozpoznawanie skanowanego formatu wraz z odpowiednim kadrowaniem, możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów zgodność z systemami operacyjnymi : Windows (32/64bit) 7,8,8.1,10 możliwość zapisu plików wynikowych z profilem oraz bez profilu ICC wygenerowanego dla danego typu skanera. |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe | wzornik kolorów X-Rite ColorChecker Classic 1 szt. przycisk nożny (pedał) Scan Reference chart TE263 1 szt. |  |
| 13 | Gwarancja | 1) Skaner musi być objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania, które są elementem zamówienia, w ciągu minimum 36 miesięcy od daty zakupu. 3) Wraz ze skanerem należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania w całym okresie obowiązywania gwarancji 4) Skaner musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia skanerów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych 5) Należy dołączyć oświadczenie producenta skanera lub dystrybutora na terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe: | Możliwość instalacji dodatkowego modułu fotostereoskopowego tego samego producenta co skaner (nie dopuszcza się zamienników lub modułów innego producenta) umożliwiającego generowanie plików 3D (*.obj)dla małych obiektów przestrzennych, w tym pieczęci woskowych w misach pieczętnych, pieczęci metalowych oraz tłoków pieczętnych. Moduł musi być produktem finalnym, obecnym na rynku i dostępnym do testów na dzień otwarcia ofert. |  |
| 15 | Poziom jakości skanów według standardu FADGI | 4* (4 gwiazdki) dla pełnego formatu A1+ w rozdzielczości 600 x 600 dpi. Standard potwierdzony deklaracją producenta urządzenia. |  |
| 16 | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Skaner musi pracować w technologii 64 bitowej. Dostawa urządzenia obejmuje: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu instalacji i obejmować będzie 6 godzin. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |  |
| 17 | Wysokość skanera | Pomieszczenie przeznaczone na instalację skanera ma wysokość 215 cm. W związku z powyższym wysokość skanera po instalacji nie może przekroczyć 215 cm |  |

Skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map

Producent i model (podać również katalogowe numery (tzw. PN) wyposażenia jeśli istnieją): ……………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj skanera | Skaner umożliwiający digitalizację głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map działający w technologii 64 bitowej |  |
| 2 | Głębia koloru | Zewnętrznie kolor – min. 24 bity |  |
| 3 | Format skanowanych obiektów | 1200 mm x 850 mm (A0+) |  |
| 4 | Rozdzielczość optyczna głowicy skanującej na całym obszarze skanowania (A0+) | min. 600 x 600 dpi. W celu potwierdzenia rozdzielczości optycznej urządzenia zamawiający na etapie badania ofert oraz przed podpisaniem protokołu odbioru może zażądać od wykonawcy przedstawienia skanu wzorca rozdzielczości z zaoferowanego typu urządzenia. |  |
| 5 | Głowica | Skanowany obiekt (rejestrowany format A0+) za pomocą jednego elementu skanującego. Niedopuszczalne jest łączenie cząstkowych obrazów, mogące powodować błędy odwzorowania skanowanego obiektu. Niedopuszczalne jest zastosowanie głowicy skanującej składającej się z kilku kamer (matryc) |  |
| 6 | Formaty plików wynikowych | Skaner umożliwia transfer zeskanowanych obrazów do stacji skanującej w postaci plików o formatach JPEG, TIFF oraz PDF. |  |
| 7 | Oświetlenie | Zimne, diodowe, bez promieniowania UV i IR oddalone minimum 20 cm od skanowanego obiektu. System światła synchronicznego (dwa równoległe źródła światła liniowego z możliwością płynnej regulacji natężenia każdego z nich), pozwalający na rejestrację plastyki powierzchni skanowanych obiektów System światła synchronicznego umożliwiający sprzętową eliminację odbić przy skanowaniu materiałów wysokorefleksyjnych |  |
| 8 | Kołyska do książek | Skaner wyposażony jest w elektrycznie sterowaną kołyskę do dzieł zwartych umożliwiających skanowanie dzieł o grubości grzbietów do min. 25 cm i wadze 25 kg. Dodatkowo modyfikowane szalki lub przystawka umożliwiająca skanowanie obiektów pod kątem mniejszym niż 180° Kołyska wyposażona w 2 kolumny |  |
| 9 | Szyba dociskowa | Skaner wyposażony jest w szybę dociskową, która pozwala na wypłaszczenie skanowanego obiektu Możliwość skanowania zarówno z szyba jak i bez niej |  |
| 10 | Czas skanowania | Skaner skanuje obiekty w następujących prędkościach: maks. 24 sekund dla A0 w 300 dpi maks. 48 sekund dla A0 w 600 dpi |  |
| 11 | Oprogramowanie | Skaner dostarczany jest z oprogramowaniem Oprogramowanie posiada interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie umożliwia: korekcja i dystrybucja zeskanowanych obiektów, wybór rozdzielczości i trybu skanowania (kolorowy monochromatyczny, czarno-biały), automatyczne rozpoznawanie skanowanego formatu wraz z odpowiednim kadrowaniem, możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów zgodność z systemami operacyjnymi : Windows (32/64bit) 7,8,8.1,10 możliwość zapisu plików wynikowych z profilem oraz bez profilu ICC wygenerowanego dla danego typu skanera. |  |
| 12 | Gwarancja | 1) Skaner musi być objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania lokalnego, sieciowego oraz wspomagającego, które są elementem zamówienia, w ciągu minimum 36 miesięcy od daty zakupu. 3) Wraz ze skanerem należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania w całym okresie obowiązywania gwarancji 4) Skaner musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia skanerów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych |  |
| 13 | Poziom jakości skanów według standardu FADGI | 4* (4 gwiazdki) dla formatu A1 w rozdzielczości 600 x 600 dpi. Standard potwierdzony deklaracją producenta urządzenia. |  |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe: | Możliwość instalacji dodatkowego modułu fotostereoskopowego tego samego producenta co skaner (nie dopuszcza się zamienników lub modułów innego producenta) umożliwiającego generowanie plików 3D (*.obj) dla małych obiektów przestrzennych, w tym pieczęci woskowych w misach pieczętnych, pieczęci metalowych oraz tłoków pieczętnych. Moduł musi być produktem finalnym, obecnym na rynku i dostępnym do testów na dzień otwarcia ofert. |  |
| 15 | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Skaner musi pracować w technologii 64 bitowej. Dostawa urządzenia obejmuje: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu instalacji i obejmować będzie 6 godzin. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |  |

Skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map

Producent i model (podać również katalogowe numery (tzw. PN) wyposażenia jeśli istnieją): ……………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj skanera | Skaner umożliwiający digitalizację głęboko zszytych ksiąg i poszytów działający w technologii 64 bitowej |  |
| 2 | Głębia koloru | Zewnętrznie kolor – min. 24 bity |  |
| 3 | Maksymalny format skanowanych obiektów | Minimalny format roboczy 440 mm x 620 mm (A2+) |  |
| 4 | Rozdzielczość optyczna głowicy skanującej na całym obszarze skanowania (A2+) | min. 600 x 600 dpi. W celu potwierdzenia rozdzielczości optycznej urządzenia zamawiający na etapie badania ofert oraz przed podpisaniem protokołu odbioru może zażądać od wykonawcy przedstawienia skanu wzorca rozdzielczości z zaoferowanego typu urządzenia. |  |
| 5 | Głowica | Skanowany obiekt (rejestrowany format A2+) za pomocą jednego elementu skanującego. Niedopuszczalne jest łączenie cząstkowych obrazów, mogące powodować błędy odwzorowania skanowanego obiektu. Niedopuszczalne jest zastosowanie głowicy skanującej składającej się z kilku kamer (matryc) |  |
| 6 | Formaty plików wynikowych | Skaner umożliwia transfer zeskanowanych obrazów do stacji skanującej w postaci plików o formatach JPEG, TIFF oraz PDF. |  |
| 7 | Oświetlenie | Zimne, diodowe, bez promieniowania UV i IR oddalone minimum 20 cm od skanowanego obiektu |  |
| 8 | Kołyska do książek | Skaner wyposażony jest w elektrycznie sterowaną kołyskę do dzieł zwartych umożliwiających skanowanie dzieł o grubości grzbietów do min. 10 cm i wadze 10 kg. Dodatkowo modyfikowane szalki lub przystawka umożliwiająca skanowanie obiektów pod kątem mniejszym niż 180° Kołyska wyposażona w 2 kolumny |  |
| 9 | Szyba dociskowa | Skaner wyposażony jest w szybę dociskową, która pozwala na wypłaszczenie skanowanego obiektu Możliwość skanowania zarówno z szyba jak i bez niej |  |
| 10 | Czas skanowania | Skaner skanuje obiekty w następujących prędkościach: maks. 10 sekund dla A2 w 300 dpi maks. 15 sekund dla A2 w 600 dpi |  |
| 11 | Oprogramowanie | Skaner dostarczany jest z oprogramowaniem Oprogramowanie posiada interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie umożliwia: korekcja i dystrybucja zeskanowanych obiektów, wybór rozdzielczości i trybu skanowania (kolorowy monochromatyczny, czarno-biały), automatyczne rozpoznawanie skanowanego formatu wraz z odpowiednim kadrowaniem, możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów zgodność z systemami operacyjnymi : Windows (32/64bit) 7,8,8.1,10 możliwość zapisu plików wynikowych z profilem oraz bez profilu ICC wygenerowanego dla danego typu skanera. |  |
| 12 | Gwarancja | 1) Skaner musi być objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania lokalnego, sieciowego oraz wspomagającego, które są elementem zamówienia, w ciągu minimum 36 miesięcy od daty zakupu. 3) Wraz ze skanerem należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania w całym okresie obowiązywania gwarancji 4) Skaner musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia skanerów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych |  |
| 13 | Poziom jakości skanów według standardu FADGI | 3* (3 gwiazdki) dla rozdzielczości 600 x 600 dpi. Standard potwierdzony deklaracją producenta urządzenia. |  |
| 14 | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Skaner musi pracować w technologii 64 bitowej. Dostawa urządzenia obejmuje: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu instalacji i obejmować będzie 6 godzin. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |  |
|  | Wysokość skanera | Pomieszczenie przeznaczone na instalację skanera ma wysokość 215 cm. W związku z powyższym wysokość skanera po instalacji nie może przekroczyć 215 cm |  |

Wyposażenie dodatkowe

Stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3– 3 szt.

Producent i model (podać również katalogowe numery (tzw. PN) wyposażenia jeśli istnieją): ……………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| 2 | Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej i jako lokalna baza danych, stacja graficzna. |  |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca : min. 8 slotów pamięci RAM w tym min. 2 sloty wolne . min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10 min. 2 złącze SATA II dodatkowy kontroler PCIe dla dysków SATA+SAS, NVMe z RAID 0,1,5,10 z 4GB cache dla 8 dysków min. 2 sloty PCIex16 gen 3 min. 2 sloty PCIex16 (pełnej długości, elektrycznie co najmniej x1) min. 1 slot PCI |  |
| 4 | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni, wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż w 2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach roboczych. Powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest V10 (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 18800 punktów Passmark CPU Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niż 2950 |  |
| 5 | Pamięć operacyjna | min. 64GB DDR4 ECC, możliwość rozbudowy do 256GB Dostarczana pamięć RAM 64GB musi być zamontowana minimum w dwóch modułach np. 2x32GB |  |
| 6 | Parametry pamieci masowej | Stacja graficzna wyposażona w konfigurację dysków: 1 x M.2 2TB PCIe NVMe SSD osiągający wydajność dla sekwencyjnego odczytu 2500 MB/s odczyt i 2000 MB/s zapis |  |
| 7 | Wydajność grafiki | Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 4GB, oferująca złącza: 4x mDP Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 4050 punktów w G3D Rating wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Oferowana karta musi być wymieniona na liście kart rekomendowanych do używania z oprogramowaniem Adobe Premiere Pro. |  |
| 8 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 2W. Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in oraz out. |  |
| 9 | Obudowa | Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej. Zewnętrzne wnęki 5,25”: min. 1 wnęka slim na napęd optyczny, min. 1 wnęka pełnych wymiarów. Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 2,5” lub 3,5”. Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą można zdemontować bez narzędziowo. Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w min. 2 wentylatory. Wymiary i waga obudowy nie mogą przekraczać: szerokość 19,5 cm, głębokość 55cm, wysokość 45cm, waga 25 kg (wymiary i waga ograniczone ze względu na sposób montażu/ustawienia komputera). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganie] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [w tym również portów I/O, chipset], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Zasilacz maks. 950W (moc minimalna musi być wystarczająca do poprawnej pracy komputera z pełnym wyposażeniem) pracujący w sieci 230V 50Hz prądu zmiennego zgodnie z normą PN-IEC 60038:1999 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub inne spełniające cel zabezpieczenia) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) |  |
| 10 | Diagnostyka | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o procedurę POST sygnalizujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w logach. |  |
| 11 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| 12 | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) |  |
| 13 | Funkcje BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem). |  |
| 14 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
| 15 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  |
| 16 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Oferowana stacja graficzna mysi posiadać certyfikację: Workstation ISV Certification, ( oświadczenie Wykonawcy poparte oświadczeniem producenta) |  |
| 17 | Warunki gwarancji | Minimalny czas trwania wsparcia technicznego wynosi 3 lata Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia,część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej. Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Wykonawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 19 | System operacyjny | Preinstalowany fabrycznie Windows 10 Professional dla stacji roboczych w języku polskim, klucz zapisany na stałe w BIOS (lub równoważne). Opis równoważności: pełna zgodność na poziomie natywnym (możliwość wykorzystania w pełnym zakresie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, posiadania dodatkowych licencji oraz bez spadku wydajności w stosunku do analogicznej konfiguracji z systemem Windows 10 Professional) z oprogramowaniem służącym do obsługi skanerów i innych urządzeń będących przedmiotem Zamówienia oraz systemami, które są już wykorzystywane przez Zamawiającego: - systemy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe Progman (Finanse Premium, Kasa, Rozrachunki, Wyposażenie, Magazyn, Kadry, Płace, Przelewy, Zlecone), - oprogramowanie Płatnik, - oprogramowanie FortiClientVPN - aplikacje do obsługi wykorzystywanego systemu EZD PUW (Skan+, ezd.Addin) - sprzęt do obsługi EZD PUW (skanery dokumentowe Fujitsu fi7160 i fi7260, czytniki kodów kreskowych oraz drukarki kodów kreskowych Zebra GH420t w wersjach z portami USB i Ethernet), - środowisko podpisu elektronicznego (Szafir, CryptoCard Suite) wraz z czytnikami kart, - oprogramowanie graficzne Adobe: Photoshop, Indesign, Ilustrator, Premiere Pro, After Effects - oprogramowanie biurowe MS Office (wersje 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019) i Libre Office 5.x i 6.x, - aplikacje bazodanowe MS Access, - oprogramowanie do obsługi digitalizacji (Batch Scan Wizard, ProView Eizo Color Navigator oraz X-rite do obsługi spektrofotometru), - oprogramowanie IrfanView (w wersji 64-bitowej), - oprogramowanie antywirusowe Eset Endpoint Antivirus, - pełna integracja z domeną Active Directory na poziomach od 2012 do 2016, - pełna obsługa profilów mobilnych, - pełna zgodność z systemem zarządzania komputerami i dystrybucji oprogramowania przez GPO (Zasady Grupy - zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu), - pełna obsługa ActiveX, - pełna zgodność z WSUS, - interfejs graficzny oraz pomoc w języku polskim. |  |
| 20 | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: 2x PS/2; 1x RS232; porty USB: min 8x USB TYP A 3.1 i 2x USB TYP C 3.1, w układzie panel przedni: 2x USB TYP A i 2x USB TYP C panel tylny: 6x USB TYP A wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.; Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10 GbE z możliwością obsługi VLAN do sieci opartych na okablowaniu miedzianym (2x10Gb Ethernet, 2xRJ-45). Nagrywarka DVD +/-RW (zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim”). Kieszeń na dysk zainstalowana w zewnętrznej wnęce obudowy i umożliwiająca szybką instalację dysku 3,5/2,5” hot-swap bez konieczności otwierania obudowy komputera. |  |

Monitor do stacji graficznej – 3 szt.

Producent i model (podać również katalogowe numery (tzw. PN) wyposażenia jeśli istnieją): …………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna | Min. 27" / 68 cm |  |
| 2 | Naturalna rozdzielczość | Min. 2560 x 1440 (16:9) |  |
| 3 | Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | Min 596 x 335mm |  |
| 4 | Rozmiar piksela | Maks. 0,233 x 0,233 mm |  |
| 5 | Liczba odcieni szarości | DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) |  |
| 6 | Liczba kolorów | DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów |  |
| 7 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |  |
| 8 | Rodzaj podświetlania | LED z szerokim gamutem |  |
| 9 | Jasność | 350 cd/m² |  |
| 10 | Jasność do kalibracji | Maks 120 cd/m² |  |
| 11 | Kontrast | Min. 1500:1 |  |
| 12 | Czas reakcji (typowy) | Maks. 13 ms (Gray-to-gray) |  |
| 13 | Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98% |  |
| 14 | Wejścia sygnałowe | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |  |
| 15 | Cyfrowa częstotliwość odświeżania | Min. DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) Min. HDMI: 15 - 89 kHz, 23 - 61 Hz |  |
| 16 | Funkcje USB | Mozlwość kontroli ustawień monitora za pomocą komputera podłączonego przez port USB. Min. 3 porty jako hub USB |  |
| 17 | Standard USB | Min. 3.0 |  |
| 18 | Zasilanie | AC 230V/50Hz |  |
| 19 | Maksymalny pobór mocy | Maks. 100 W |  |
| 20 | Typowy pobór mocy | Maks. 35 W |  |
| 15 | W trybie oszczędzania energii | Poniżej 0,6 W |  |
| 16 | Zarządzanie energią | Power Save (DisplayPort Version 1.2a, DVI DMPM) |  |
| 17 | Stablizacja jasności | Wymagana |  |
| 18 | Predefiniowane tryby pracy | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration) Wbudowany czujnik automatycznej kalibracji monitora wraz z aplikacją służącą do kalibracji sprzętowej i profilowania |  |
| 19 | Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł) | Maks. 650 x 390 x 70 mm |  |
| 20 | Dodatkowe | Kaptur do monitora |  |
| 21 | Waga wraz z podstawą | Maks. 15 kg |  |
| 22 | Gwarancja producenta | Min 3 lata Maksymalny czas naprawy 14 dni. Możliwość zgłoszenia serwisowego bezpośrednio u producenta lu jego polskiego dystrybutora |  |

Spektrofotometr – 1 szt.

Producent i model (podać również katalogowe numery (tzw. PN) wyposażenia jeśli istnieją): ……………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza spektralna | Holograficzna siatka dyfrakcyjna z matrycą diodową min. 128-pikseli |  |
| 2 | Zakres widma | Min 380 - 730 nm |  |
| 3 | Odstępy próbkowania | 3.5 nm |  |
| 4 | Rozdzielczość optyczna | 10 nm |  |
| 5 | Geometria pomiaru | układ optyczny o zakresie pomiaru iluminacji 45°/0° certyfikat ISO 13655:2017 |  |
| 6 | Otwór pomiarowy | średnica 8 mm |  |
| 7 | Wielkość oświetlanej próbki | 12 mm |  |
| 8 | Źródło światła | LED |  |
| 9 | Próbkowanie spektralne | w zakresie 380 … 730 nm w odstępach co 10 nm |  |
| 10 | Częstotliwość pomiaru w trybie skanowania | Min 400 pomiarów na sekundę |  |
| 11 | Kalibracja | Manualna na zewnętrznym ceramicznym wzorcu referencyjnym |  |
| 12 | Tło pomiaru | białe, ISO 13655:2017; dla pomiarów z użyciem podkładki |  |
| 13 | Maksymalna grubość podłoża | 3 mm (dla pomiarów z użyciem podkładki) |  |
| 14 | Minimalna wielkość próbki w trybie pomiaru punktowego | 14 x 14 mm |  |
| 15 | Minimalna wielkość próbki w trybie skanowania |  16 x 16 mm (szer. x wys.) z prowadnicą sensora  20 x 16 mm (szer. x wys.) bez prowadnicy sensora  20 x 16 mm (szer. x wys.) z prowadnicą sensora w trybie M3  22 x 16 mm (szer. x wys.) bez prowadnicy sensora w trybie M3 |  |
| 16 | Maksymalna długość skanu | 515 mm |  |
| 17 | Próbkowanie spektralne | w zakresie co najmniej 380 … 730 nm w odstępach co 10 nm |  |
| 18 | Częstotliwość pomiaru w trybie skanowania | Min 400 pomiarów na sekundę |  |
| 19 | Zakres pomiaru | 0.2 - 5000 cd/m2 dla typowych monitorów LCD |  |
| 20 | Interfej | USB 1.1 |  |
| 21 | Zasilanie | Urządzenie zasilane za pomocą kabla USB. Zasilany port USB 1.1 |  |
| 22 | Dodatkowe wyposażenie | podkładka kalibracyjna, głowica do pomiaru oświetlenia zewnętrznego, filtr polaryzacyjny, uchwyt do kalibracji monitora, podkładka do pomiarów punktowych, prowadnica XL, podkładka pomiarowa XL, kabel USB, oprogramowanie dla monitorów, projektorów, skanerów i urządzeń drukujących RGB, walizka do przenoszenia i przechowywania. |  |

Uwagi ogólne

- Zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletu opisanych w niniejszej dokumentacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności.

- Specyfikacje, opisy uwzględniają oczekiwany przez Zamawiającego standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego i Projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Zamawiającego przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac, oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją.

- Całość prac należy przeprowadzić zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami BHP.

- W przypadku nie podania w opracowaniu któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

- Użytkować system zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji użytkowania i podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu.

- Osoby bezpośrednio wykonujące czynności montażowe muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji „E” dla urządzeń sieci i instalacji energetycznych grupy G1 (elektroenergetyka). Osoby nadzorujące prace muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne z zakresu dozoru „D” dla urządzeń sieci i instalacji energetycznych grupy G1 (elektroenergetyka).

- Przed zainstalowaniem urządzeń Wykonawca przestawi Zamawiającemu listę materiałów (symbol, model, producent) min. na 7 dni roboczych przed planowanym terminem montażu. Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zabudowy urządzeń.

Uwagi końcowe

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Przepisy BHP

Prace instalacyjne oraz inne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp dla wszystkich branż.

  - Zakres robót

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi:

- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,

- uprzątnięcie opakowań z dostarczonych urządzeń, oraz ich utylizacja,

- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,

- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń,

- dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji systemu,

- przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

Wymagania dotyczące wdrożenia

Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r..